## Slide 1
Chapitre 2: Les régle du B.A.E.L
1 Définition:
Les actions: Les actions sont les forces et ou les couples appliqués à une constructions soit directement (charges permanentes, charges d’exploitation, charges climatiques…etc.
Sollicitations: les sollicitations sont les efforts et les moments (efforts normal ,effort tranchant V moment de flexion M, moment de torsion T) calculés à partir des actions par des méthodes appropriées.
2. Actions : les actions sont classées en trois catégories en fonction de leur probabilité d’occurrence et de leur variation d’intensité dans le temps. On distingue :
2.1. Actions permanentes(G): Poids propre de la structure et
les équipements fixes (la masse volumique du béton : 2,5 t/m3).
Les déformations permanentes imposées ( tassements, retrait fluage…etc).

## Slide 2
2.2. Actions variables( Qi =1,2,…..):les actions variables comprennent:
Charges d’exploitation , "Q« ou Q1 action variable de base et Qi(i>1) actions variables dites d’accompagnement.
Charges climatiques "S", "W« (Neige : de 35 à 56 kg/m2 et vent)
Charges appliquées en cours d’exécution provenant des équipements de chantier, des dépôts provisoires de matériaux.
Actions de température, provenant de deux origines différentes: les variations climatiques et les conditions d’exploitation de certaines structures( cheminée).
2.3. Actions accidentelles: Elles se produisent rarement et avec une faible durée d’application, comme dans le cas des séismes, les chocs de véhicules ou de bateaux contre les piles de ponts , les explosions…etc.
Résistance de chaque élément
Sollicitations dues aux Combinaisons
d’actions les plus défavorables
  sol
Actions verticales
Descente
de charges
Actions horizontales

## Slide 3
Gmax: L’ensemble des actions permanentes dont l’effet est défavorable
Gmin: L’ensemble des actions permanentes dont l’effet est favorable
Q 1 : L’action variable dite de base
Qi (i > 1): les actions variables dites d'accompagnement
Dans une combinaison donnée, Gmax et Gmin désignent des actions d’origines et de natures différentes, ce qui exclut de partager une même action permanente entre ces deux parties. En particulier le poids propre d’une poutre continue est introduit avec le même coefficient sur toute sa longueur. Par contre s’il s’agit d’un mur de soutènement le poids du remblai a un effet favorable est la poussée défavorable, il convient de prendre la valeur minimale du poids Gmin et la valeur maximale de la poussée Gmax
Les actions variables sont introduites de la façon la plus défavorable c’est-à-dire soit avec la valeur de combinaison indiquée, soit avec la valeur zéro.
IV. Combinaisons d'actions : On désigne par :

## Slide 4
IV.1 Combinaisons de calcul à considérer pour les ELU : Nous devons justifier:
La résistance des matériaux utilisés
L’équilibre statique de l’ouvrage
La stabilité de forme.(flambement)
Les sollicitations à considérer résultent des combinaisons d’actions ci-après dont retient les plus défavorables;
-Combinaisons fondamentales :1,35 Gmax + Gmin + γQ1. Q1 +∑ 1,3ψ0i.Qi
γQ1 = 1,5 dans le cas général.
γQ1 = 1,35 pour la température, les bâtiments agricoles à faible densité d’occupation humaine (et sans action humaine permanente), les charges routières étroitement bornées ou de caractère particulier. Les actions variables d’accompagnement Qi (i > 1) sont pondérées par des coefficients dépendent de la nature des actions considérées (voir tableau)

## Slide 5
Combinaison accidentelles:Si elles ne sont définies par des textes spécifiques, les combinaisons d’actions à considérer sont les suivantes:
Gmax + Gmin + FA + ψ1i Q1 + ∑i>1 ψ2i .Qi
FA: valeur nominale de l’action accidentelle
ψ1i Q1: valeur fréquente d’une action variable.
ψ2i Qi: valeur quasi-permanente d’une autre action variable.
Remarques:
Les coefficients ψ0, ψ1, ψ2 ne sont pas des coefficients « de sécurité » . Il sont liés uniquement à la probabilité d’occurrence de la combinaison de plusieurs actions variables simultanées qui ne peuvent atteindre toutes ensemble leur intensité maximale.
À l’E.L.U l’effet du vent est multiplié par 1.2
Généralement la combinaison s'écrit : 1,35 G + 1,5 Q

## Slide 6
IV-2 Combinaisons d'actions à considérer pour ELS
Elles résultent des combinaisons d’actions ci-après ,dites combinaison rares:
Gmax + Gmin + Q1 + ∑i>1 ψ0i .Qi
Généralement la combinaison s'écrit: G + Q
Valeurs des coefficients ψ0 , ψ1 , ψ2
Nature des charges |  | ψ0 | ψ1 | ψ2
Charges D’exploitation | Archives | 0.9 | 0.9 | 0.8
 | Parc de stationnement | 0.9 | 0.75 | 0.8
 | Salle de réunion: A places assises A place debout | 0.77 0.77 | 0.65 0.75 | 0.40 0.25
 | Salles d’expositions | 0.77 | 0.65 | 0.25
 | Autres locaux | 0.77 | 0.75 | 0.65
Charges climatiques | vent | 0.77 | 0.20 | 0
 | Neige pour une altitude ≤500m Neige pour une altitude >500m | 0.77 0.77 | 0.15 0.30 | 0 0.1
 | Températures (variation uniforme) | 0.60 | 0.50 | 0

## Slide 7
III- Notion d'états limites :Un état limite est un état particulier au-delà duquel une structure cesse de remplir les fonctions pour lesquelles elle à été conçue . un état limite· est donc atteint lorsqu’( une condition requise pour une construction ( pas de stabilité, rupture .. ) Nous distinguons 2 états limites :
III-1 Etat limite ultime (E.L.U) :Il s'agit de l'état pour lequel la valeur maximale de la capacité portante de la construction est atteinte et dont le dépassement entraîne la ruine de la construction.
III-2. Etat limite de service (E.L.S) :il constitue des limites au-delà des que11es les conditions normales d' exploitation ne sont plus satisfaites sans ruine (limite de déformation; limite de compression du béton ,limite des ouvertures des fisssures).
III-3 Règlements Algériens: (C.B.A.93)-(R.P.A.2003) C'est les règlements techniques algérien qui viennent se substituer à la pratique admise du B.A.E.L (Béton Armé aux Etats Limites) ; en donnant des recommandations spéciales pour le pays Algérien dans le domaine parasismique R.P .A (Règlement Parasismique Algérien).

## Slide 8
V. Combinaisons d'actions dans la pratique :
V.1. Pour les poteaux et les fondations: Dans le cas le plus courant, l'unique combinaison d'actions à considérer est: 1,35. G + 1,5. Q.
V.2. Pour le cas des planchers (poutres ou dalles) :
Cas d’une seule travée sans porte-à-faut :
Cas de plusieurs travée sans porte-à-faut:
c. Cas d'une poutre reposant sur deux appuis, prolongée par un porte-à-faux:
Aux états limites E.L.U.R:
Etat | Travées chargées | Travées déchargées
ELU | 1,35.G + 1,5 .Q G+1.5Q | 1.35G G
ELS | G+Q | G
ELU | ELS
1,35G + 1,5 Q | G+Q

## Slide 9
b.2 Aux états limites E.L.S:
VI. Caractéristique mécanique du béton
VI-1.Résistance du béton à la compression :
a- Essai de compression : l'essai est effectué sur des cylindres en béton comme suit:

## Slide 10
b- Evolution de la résistance à la compression avec l’âge du béton :La résistance à la compression varie dans le temps selon la loi suivante :
fcj : la résistance à la compression à j jour.
fc28 : la résistance à la compression à 28 jour ; On appelle aussi la résistance caractéristique du béton.
VI-2 Résistance caractéristique du béton à la traction :
ftj = 0,6 + 0,06 . Fcj si : fc28 ≤ 60MPA
fcj : la résistance à la compression à j jour. et ftj : la résistance à la traction à j jour.

## Slide 11
Module de déformation instantané :Le béton n’est pas un matériau élastique, pendant le déchargement de l’éprouvette, on observe que la courbe de déchargement est décalée par rapport à la courbe de chargement.
On admet la relation suivante sous charges d’une durée d’application < 24 H.
i : instantané ; j : jour
-module de déformation différé : > 24 H.(longue durée d'application)
: il est pris égal à: (différé ≠ instantané) .
Module de poisson : υ =0.2 Pour la justification aux ELS
υ =0 Pour la justification aux ELU

## Slide 12
Retrait hygrométrique: le béton après sa confection (fabrication) contient un excès d’eau, si le durcissement se fait à l’air libre l’eau va s’évaporer. Cette évaporation s’accompagne automatiquement par une diminution du volume. Cette diminution s’appelle le retrait. Pour les constructions courantes, les effets dû aux variations de température et au retrait seront négligés, si on prévoit des joints de dilatation tout les 20 à 30 mètre.
Les joints de dilatation sont de 1 à 2 cm.
Exemple d’application1: les écrasements d’une série
d’éprouvettes de béton prélevées sur un chantier a donné les résultats suivants:= 18, 20, 21, 22, 19, 21, 18, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 23, 23, 25 [MPA] (j=28j). On demande de calculer :1/ la résistance à la compression fc28 et à j = 90 jours
2/ la résistance à la traction ft28.
3/ les modules de déformation et

## Slide 13
VII. L’acier :
Le caractère mécanique qui sert de base aux justifications est la limite d‘élasticité garantie désignée par fe. Elle varie en fonction du type d'acier.
Le module d‘élasticité longitudinale Es est pratiquement constant quel que soit l'acier utilise et est pris égal a : Es = 200 000 MPA
Le diagramme conventionnel déformations-contraintes pour la traction et la compression a l‘allure présentée dans la figure ci dessous, sachant que les valeurs de limite élastique sont les mêmes en traction et en compression
VII.1. Cas de la traction:
Droite OA (domaine élastique)
Proportionnalité ε-σ
Coordonnées du point A
Horizontale AB d’ordonnée (domaine plastique)
- La position du point B correspond a un allongement de 10 ‰
II.2. Cas de la compression
Le diagramme correspondant est symétrique a celui de la traction par rapport a O
.

## Slide 14
VII.3 Les nuances d’acier: Il existe 4 nuances principales qui correspondent à des qualités de limite élastique et de résistance différentes voir tableaux ci dessous
Aciers en barres:
Treillis soudés:

## Slide 15
VIII Déformations et contraintes de calcul:
VIII.1.Etat limite ultime de résistance:E.L.U
a.Hypothèses de calcul: pour pouvoir appliquer au béton armé qui est un matériau hétérogène les règles de RDM pour les corps homogènes, Il sera nécessaire d’homogénéiser la section de béton armé . Donc certaine hypothèse doit appliqués :
les sections droites restent planes et il n'y a pas de glissement relatif entre les armatures et le béton (les déformations sont les mêmes pour les deux matériaux béton et acier).
- La résistance à la traction du béton est négligée à cause des fissures
- Les déformations des sections sont limitées pour l'allongement unitaire de l'acier à
10 ‰, pour le raccourcissement unitaire du béton à 3,5 ‰ en flexion et 2 ‰ en compression simple .

## Slide 16
On suppose concentré en leur centre de gravité la section d’un groupe de plusieurs barres tendues ou comprimées, si l’erreur commise sur les déformations unitaires ne dépassent pas 15% .
-Il sera nécessaire d’homogénéiser la section de béton armé. Une section d’acier travaille n fois plus qu’une même section de béton. Donc une
section d’acier ⇔ n fois qu’une section de béton.
- le béton et l’acier seront considéré comme des matériaux linéaires élastiques, donc on leur applique la loi de HOOKE ⇔ σ = E . ε

## Slide 17
b.Diagrammes déformations-contraintes du béton: On distingue deux types de diagrammes: le diagramme «parabole-rectangle». Le diagramme rectangulaire simplifié. Ce diagramme peut remplacer le diagramme parabole-rectangle si la section considérée n'est pas entièrement comprimée (cas de la flexion simple).
h : la hauteur totale de la section. d : hauteur utile en flexion simple.
yu : position de la fibre neutre. σbc : contrainte de compression du béton.
fbu : résistance conventionnelle ultime à la compression.
εbc : déformation du béton en compression.
La valeur σbc de la contrainte de calcul pour une déformation comprise entre 0 et 2 ‰ est :
Diagrammes déformations-contraintes du béton
Diagramme Parabole-Rectangle

## Slide 18
La valeur de σbc = fbu de la contrainte de calcul pour une déformation comprise entre 2 ‰ et 3,5 ‰ est :
- =1,5 dans le cas général
=1,15 pour les combinaisons
accidentelles. θ: dépend de la durée d'application des charges.
θ = 1: lorsque la durée probable d'application des charges considérées est >24h
θ = 0,9 : lorsque cette durée est comprise entre 1 heure et 24 heures.
θ = 0,85 : lorsqu'elle est <1 heure.
C.Diagrammes déformations-contraintes de l’acier :
fe : Limite d‘élasticité garantie. γs : - Cas courants: γs = 1,15
Combinaisons accidentelles : γs = 1
- La valeur de de la contrainte de calcul fu pour une
déformation comprise entre 0 et εse est :
La valeur de fu pour une déformation
> à εse est :

## Slide 19
D. Règles des trois pivots:
Le dimensionnement a E.L.U est conduit en supposant que le diagramme des déformations passe par l'un des trois pivots A, B ou C définis sur la figure ci-dessous
Pivot A(Domaine 1):
Allongement de l'acier est pris constant: εst = 10‰
Pièces soumises à la traction simple ou à
la flexion simple ou composée.
Pivot B (Domaine 2):
Raccourcissement de la fibre de béton la plus
comprimée : εbc = 3,5 ‰ ;
Pièces soumises a la flexion simple ou composée
(béton partiellement comprime).
Pivot C (Domaine 3):
Raccourcissement du béton comprimé εbc = 2 ‰ pour yu = (3/7)h
Pièces soumises à la compression simple (Si la droite de déformation est parallèle à la droite représentative de la section avant déformation) ou à la flexion composée.

## Slide 20
VIII.2.Etat limite de service:E.L.S: Les vérifications a effectuer portent sur :
un état limite de compression du béton
un état limite d'ouverture des fissures
Etat limite de compression du béton à l'ELS: La contrainte de compression du béton, symbole σbc, est limitée à:
Contraintes limites de traction des aciers à l’E.L.S ()
Les formes et dimensions de chaque élément, ainsi que les dispositions des armatures, sont conçues de manière à limiter la probabilité d'apparition de fissures d'une largeur supérieure à celle qui serait tolérable en raison du rôle et de la situation
de l'ouvrage, car les fissures de largeur excessive peuvent compromettre l'aspect des parements, l'étanchéité des parois, la tenue des armatures vis-à-vis de la corrosion. Donc pour limiter la fissuration, la contrainte de traction des armatures est limitée à la valeur:

## Slide 21
comme peu préjudiciable : (locaux couverts et clos non soumis aux condensations) :
Cas où la fissuration est considérée comme préjudiciable: éléments exposés
aux intempéries (pluie, neige, vent...) ou bien en contact avec l’eau) :
• fe : limite élastique.
• η : coefficient de fissuration, avec :- η = 1 pour ronds lisse
- η = 1,6 pour H.A (diamètres ≥ 6 mm)
• ftj: la contrainte du béton à la traction à j jours.
- Cas où la fissuration est considérée comme très préjudiciable: l’élément est
soumis à un milieu agressif

## Slide 22
IX. Condition de non - fragilité:
une section est considérée comme non fragile lorsque la sollicitation provoquant la fissuration du béton inferieur à la limite élastique des aciers fe. Une section minimum d'armatures longitudinales est imposée réglementairement. Cette section doit équilibrer la sollicitation de fissuration du béton non armé.
Pour des pièces soumises à la traction simple: malgré que le béton n’intervient pas dans la résistance à la traction mais il doit répondre à la condition de non-fragilité pour les raisons suivantes:
Assurer la couverture des aciers
Relie les barres d’acier
Avec :fe : limite d'élasticité de l'acier. B : section totale du béton tendu. ft28 : résistance caractéristique du béton à la traction.
-Pour les pièces de section rectangulaire soumises à la flexion simple
b et d : sont les dimensions de la section.

## Slide 23
X. ANNEXE: Tableau des sections d’acier