## Slide 1
Partie 03:
LES OUTILS D’AUTOCAD

## Slide 2
Il existe 3 grandes catégories d'outils dans AutoCAD.
Nous avons :
    Les outils pour dessiner.
    Les outils pour manipuler.
    Les outils pour transformer
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 3
Les outils de dessin les plus couramment utilisés sont repris dans la boîte d'outils. Comme pour la plupart des fonctions dans AutoCAD, la fenêtre de commandes vous aidera à utiliser efficacement ces outils...
3.1. Outils de dessin (les objet les plus courants)
LA LIGNE : du point, au point. Sert à tracer des linges des une à la suite des autres. chaque ligne et un objet unique. Il est nécessaire de spécifier les points de départ et d'arriver de l'entité ligne, soit en précisant un mode d'accrochage ou en indiquant une cote. Par exemple « @50,20 » ( 50 correspond à X et 20 à Y) ou « @30‹45 » ( 30 correspond à la longueur et 45 à l’angle d’inclinaison).
Par défaut, la ligne crée des segments chainés. Pour arrêter la création , il faut donc valider ou faire « ESC ». Plusieurs type de ligne sont accessible ( trait continu, pointillé, alterné, etc)
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 4
LA DROITE : est une entité permettant de donner un direction, intéressante pour débuter un projet. Une droite ajustée ( ou coupée) donne un demi droite. Celle-ci ajustée donne une ligne.
LA POLYLINE : trace des lignes les une à la suite des autres. Toute les lignes tracées forment un seul et même objet. La polyligne (à ne pas confondre avec "multiligne") est un objet fondamental pour AutoCAD, car il sert de base pour les calculs divers (aire, périmètre, etc.) et aussi pour la 3D (création de solides). Il est composé d'une suite de lignes et d'arcs continus.
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 5
Partie 02:
Découverte et manipulation de de l’interface
Il existe 3 méthodes pour créer une polyline:
Par la commande "Polyline" (alias "PO") ou son icône : il suffit alors d'indiquer les points de passage de la polyline... 1er point, point suivant ou "options" (flèche bas du clavier). A noter quelques options :
"Arc" permet de passer du mode ligne en arcs de cercle, "Largeur" permet de donner une épaisseur à l'entité, etc. Il est aussi possible de remplir ou d'évider une polyligne possédant une épaisseur.
- En transformant une suite d'entités continues : la méthode est pratique pour "recomposer" une polyline. On transforme les lignes et arcs existants par le menu "éditer polyligne" (clic droit ou double clic sur l’objet) ou encore la commande « PEDIT ».
Partie 03: les outils d’Autocad
Notes: - Par la commande "Contour » (alias « CN »): cette commande permet de créer automatiquement une polyline fermée. Elle s'applique dans le cas où des lignes et arcs ne seraient pas continus (il serait laborieux de reconstituer le contour). Elle s'utilise selon le même principe que les hachures

## Slide 6
LA POLYGONE : trace des polygones par rapport à plusieurs paramètres (Nb d'arrêtes , longueur…) toute les ligne du polygone forment un objet unique
LE RECTANGLE : il suffit de préciser le 1er, puis le 2eme point. La distance représente donc la diagonale du rectangle. Le résultats est un rectangle fermés. L’alias « C » ( pour « cots ») permet de donner les dimensions du rectangle, sans @,
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 7
Partie 02:
Découverte et manipulation de de l’interface
L’ARC : il existe de nombreuse options, selon les données dont on dispose: point de départ, angle, longueur ou point d'arrivée. Il est fréquent d'utiliser plutôt à la création d'un cercle suivie de la commande « ajuster » pour aller plus vite
LE CERCLE : trace des cercles par rapport un rayon ou un diamètre.
Point de centre- Diamètre- Rayon - 2 points
Ces options permettent de créer un cercle par son diamètre ou son rayon ( par défaut, le rayon), de créer un cercle passant par 2 point ( la distance séparant ces 2 points donnant ainsi le diamètre)
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 8
LE NUAGE DE RÉVISION : sont de polylines constituées d’arc séquentiel qui créent un objet en forme de nuage. Sert à entouré une zone modifié dans un plan d’étude pour la situé. Généralement utilise dans l'industrie pour indiquer des modifications sur des plans.
Si vous révisez ou annotez des dessins, la fonction « NUAGEREV », qui mt en évidence vos modification, vous permettra d'améliorée votre productivité.
LA SPLINE: permet de tracer des courbes par rapport à des points sélectionnées . Toute les courbes tracés forment un objet unique.
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 9
L’ELLIPSE : se trace par rapport a deux demi-longueur. La commande demande d’abord le centre, puis le 1er axe et enfin le second axe. Une ellipse (ovale) n’utilise pas comme un cercle et il n’est pas possible de transformer une ellipse en cercle.
LA MULLTILINE: Elle fonctionne comme la ligne, mais permet toutefois de tracer plusieurs segments simultanément. Pour paramétrer le style de multiligne, allez dans le menu "Format > Style de multiligne".
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 10
L’ANNEAU: trace deux cercles concentriques de rayons différents, vous devez définir les diamètres interne et externe, ainsi que le centre et rempli la surface périmétrique entre les deux cercles pour former un anneau.
Pour obtenir un disque, il suffit de spécifier un diamètre interne de 0.
UN HACHURE : permet de créer des hachures en fonction d’un motifs ou d’une zone prédéfinie.
UN GRADIENT : remplit une zone prédéfinie avec un dégradé de couleur ou une couleur unique.
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 11
3.2. Outils de manipulation (les objet les plus courants)
Partie 03: les outils d’Autocad
Les principales commandes d'éditions se situent dans la barre d’outils de modification (et dans le menu « Modification »). On retrouve quasiment les mêmes outils lorsque l’on travaille avec des solides 3D
Pour chaque commande, la question « choix des objets » est posée…il convient donc de choisir avec soin les objets et les paramètres souhaités
On y retrouve entre-autre les commandes suivantes :
EFFACER : efface les objets sélectionnés. Vous pouvez obtenir le même effet en sélectionnant des objets et en appuyant sur la touche Suppr

## Slide 12
Partie 03: les outils d’Autocad
COPIER: copie les objets sélectionnés d'un endroit à un autre. Sélectionner les objets, cliquez / tapez le point de base et le deuxième point que vous souhaitez copier des objets à. Elle permet de dupliquer rapidement un objet à un emplacement bien précis et de répéter l'action plusieurs fois. Il est bien sûr possible de dupliquer de nombreux éléments en même temps.
MIRROIR: permet de basculer un objet selon un axe symétrique. Le clone de l’entité de référence se retrouve inversé de l’autre coté de l'axe ( symétrie orthogonale).on peut choisir l’orientation de cet axe, de même qu’on peut décidé d'effacer l’objet original ou de le conserver.
Notes: Il vous demandera si vous voulez garder l'objet ou non d'origine après la définition de la ligne de miroir. tapez "y" pour oui ou «n» pour non.
.

## Slide 13
Partie 03: les outils d’Autocad
DECALER : cette commande permet de d’obtenir une nouvelle entité similaire à l’originale. On peut décaler le clone en donnant une distance, ou en indiquant par quel point faire passé le décalage. Vous pouvez décaler un objet plusieurs fois dans la même distance en répétant clic.
RESEAU: Cette commande ouvre une fenêtre de dialogue... Il est alors possible de définir plusieurs paramètres n choisit le "Réseau (nombre de copies, intervalles des décalages, angle, etc.) suivant que l’on choisit le " réseau rectangulaire " (en quadrillage) ou le "Réseau polaire" (en cercle). Pour sélectionner les objets à reproduire, cliquez sur le bouton (indiqué ici par la flèche) et confirmez.
Notes: Il vous demandera la distance pour compenser des objets de première. vous pouvez le spécifier en tapant la distance dans ou en cliquant deux points sur l'écran.
-Après être entré la distance, saisir un objet pour compenser et cliquez sur le côté que vous souhaitez à décaler,

## Slide 14
Partie 03: les outils d’Autocad

## Slide 15
Partie 03: les outils d’Autocad
DÉPLACER: il s'agit de la commande pour déplacer des objets selon une distance et une direction spécifiées (translation).
ROTATION: Cette commande permet d'incliner des objets suivant un angle bien précis ou de les faire pivoter autour d'un point de pivot (symétrie centrale).
ECHELLE: Cette commande permet de modifier la taille d’un objet en conservant ses proportions.
sélectionner des objets, cliquez / tapez un point de base et cliquez / tapez l'échelle numérique. vous pouvez également l'échelle des objets par les distances relatives en utilisant des points "Référence".

## Slide 16
Partie 03: les outils d’Autocad
Sélectionner des objets, cliquez / tapez un point de base, puis tapez "r" pour référence.
Cliquez sur le point de base à nouveau, puis cliquez sur le deuxième point pour définir la distance d'origine. cliquez sur le troisième point à l'endroit où vous souhaitez le point précédent à être après l'échelle des objets.
De cette manière, il met à l'échelle les objets par le rapport de la distance du point de base au deuxième point: le point au troisième point de base. Position du point de base doit être constante.
ÉTIRER: vous pouvez modifier la taille des objets pour qu’ils soient plus longs ou plus courts dans une seule direction ou pour qu’il soit proportionnellement plus grand ou plus petit.
Pour étirer un objet, il suffit de designer le point de base, puis un point de déplacement. Vous pouvez également étirer certains objets en déplaçant une extrémité, un sommet ou un point de contrôle.

## Slide 17
Partie 03: les outils d’Autocad
AJUSTER /PROLONGER (TRIM/EXTEND ): ces deux commandes sœurs permettent de rallonger ou de raccourcir des entités par rapport à d'autres ( le seuil ou la limite). Elle fonctionnent toute les deux de la même manière: tout d'abord il faut indiquer le seuil, puis ensuite cliquer sur l’objet à raccourcir ou a rallonger .
On peut commencer cette commande par une validation directe (sans préciser le seuil). Dans ce cas, tous les objets cliqués seront automatiquement raccourcis (« prolonger » permet de faire exactement l’inverse).
3.3. Outils de transformation

## Slide 18
Partie 03: les outils d’Autocad
TRIM (à): couper des objets le long des objets spécifiés.
Créer des objets que vous souhaitez utiliser comme bords de finition.
Cliquez sur l'outil Trim, sélectionnez les arêtes de coupe et appuyez sur Entrée, cliquez sur les objets à couper sur le côté que vous voulez effacer.
Vous pouvez couper plusieurs objets à la fois en utilisant la fenêtre de sélection ou d'un outil "de clôture".
Pour utiliser la fenêtre de sélection, dessiner une fenêtre après avoir sélectionné bords de finition au lieu de cliquer directement sur les objets à découper.
Pour utiliser clôture, de type "f" après avoir sélectionné garniture bords et tracer une ligne. Il va couper tout ce que la ligne traverse être après avoir sélectionné

## Slide 19
Partie 03: les outils d’Autocad
EXTEND: étendre des objets pour atteindre des objets spécifiés.
Fonctionnement de base est similaire à "couper". Sélectionner les objets que vous souhaitez utiliser comme étendre bords et appuyez sur Entrée, cliquez sur les objets que vous souhaitez étendre.
Vous pouvez également prolonger plusieurs objets à la fois en utilisant la fenêtre de sélection ou d'un outil "de clôture". Pour les directions, s'il vous plaît voir la section "Trim".

## Slide 20
Partie 03: les outils d’Autocad
COUPER/ JOINDRE: En coupant l'objet sélectionné, on le fractionne à partir d'un ou deux points. Inversement, il est possible de joindre deux points similaires entre eux pour ne former qu'un seul objet.
On peut faire une coupe en ligne continue.
Choix 1) sélectionner un objet en cliquant où vous voulez commencer la pause, spécifiez le deuxième point.
Choix 2) sélectionner un objet, (pour le premier point, puis cliquez sur le second point.
- Lorsque la rupture d'une forme non fermée, la rupture se produit tout simplement entre deux points. Lors de la rupture d'une forme fermée, la rupture se produit entre deux points dans le sens antihoraire.

## Slide 21
Partie 03: les outils d’Autocad
CHANFREIN/ RACCORD: les deux commandes permettent de créer des rayons de raccordement ou de chanfreins.
Dans le cas d'un raccord , on utilise l’option « Rayon » ( ou R) pour ensuite entrer le rayon de raccordement.
Pour un chanfrein, on utilise l’option « ECART » ( ou « distance », selon la version) pour entrer des valeurs.
Autrement on choisit « Angle » pour un chanfrein déterminé de 30° par exemple.
La commande Raccord avec un rayon de zéro est utilisé pour prolonger deux lignes non parallèles jusqu’à l’eur point d’intersection.

## Slide 22
Partie 03: les outils d’Autocad
DECOMPOSER: décompose un objet complexe a ses composants tels que des blocs et des polylignes vers les lignes et les arcs.. pour pouvoir les modifier.