## Slide 1
Partie 04:
LES CALQUES

## Slide 2
Partie 04: les calques
4.1. Les propriétés d’objet
Pour afficher les propriétés des objets, il suffit juste de faire un double clic sur l'élément désiré (ou CTRL+1).
Une fenêtre apparait affichant les propriétés générales
de l'objet (couleur, nom du calque, style de ligne, style
de tracé, épaisseur, etc.), ainsi que la géométrie de
l’objet ( type de solide, dimensions, hauteur, directions, etc.)
Il s'agit là d'une bonne méthode pour vérifier les données d'un objet ou modifier des variables.
Remarque : Les propriétés des objets sont étroitement liées aux propriétés du calque sur lequel ils se trouvent et le type d’objet agit sur le contenu des ses propriétés géométriques.

## Slide 3
Partie 04: les calques
Les calques sont d'une grande utilité lors de la conception de dessins complexes. Ils permettent la séparation des divers éléments qui composent le dessin. On pourra ainsi séparer les textes, la cotation, les principaux objets géométriques, les repères, etc.
Note: Lorsque vous créez un nouveau dessin, le calque "0" est automatiquement créé ! Ce calque spécial ne peut être ni supprimé, ni renommé. Il permet de garantir que chaque dessin contient au moins 1 calque et permet de contrôler les couleurs dans les blocs (nous verrons cela plus tard).
Grâce aux calques, vous pourrez :
Afficher ou masquer des objets.
Définir un type de ligne, une épaisseur et sa couleur.
Permettre ou non la modification des objets du calque.
Permettre ou non aux objets d'être imprimés.
Donner un nom thématique à chaque calque créé.
En règle générale, il est recommandé et même indispensable de créer plusieurs calques plutôt que de tout dessiner sur 1 seul et même calque.

## Slide 4
Partie 04: les calques
La gestion des calques permet de lier la couler et le type e ligne à l’appartenance d’un calque. Ceci à l'avantage de rendre les entités directement reconnaissables en vérifiant la couleur et le type de ligne.
Il est plus rapide d’accéder au contrôle des calques par le menu en haut de l’écran :
Cependant, lorsque vous avez de nombreux calques dans un projet, il est souvent intéressant d’utiliser fenêtre du "Gestionnaire des propriétés des calques" (dans le menu "Formats > Calques").

## Slide 5
Partie 04: les calques
4.1. Créer un calque
On peut apercevoir le calque 0 précédé par une ampoule, un soleil, un cadenas et sa couleur. Cela signifie que nous nous trouvons dans ce calque. Tous les objets que vous dessinerez feront partie de ce calque. Comme nous ne souhaitons pas tout dessiner dans le même calque, nous allons en créer un autre. Pour cela nous avons besoin du gestionnaire de propriétés des calques. Tapez cette commande pour l'ouvrir :

## Slide 6
Partie 04: les calques
1-
2-Une nouvelle ligne apparaît. Donnez un nom au nouveau calque, par exemple : "Construction".

## Slide 7
Chaque calque possède plusieurs paramètres qui influent sur l'état des objets qui s'y rattachent. Nous pourrons principalement attribuer un type de ligne, une épaisseur de ligne et une couleur de ligne.
Commencez par donner une couleur à votre calque "Construction".
Attribuer une couleur aux lignes du calque
1- Allez dans le gestionnaire des propriétés des calques.
2- Sur la ligne du calque "Construction", dans la colonne "couleur", cliquez sur le petit carré blanc.
Une boîte de dialogue s'ouvre. Sélectionnez une couleur (vert par exemple) puis validez.
4.2. Les paramètres de calque
Désormais, toutes les lignes qui seront dessinées dans ce calque seront de couleur verte.
Partie 04: les calques

## Slide 8
Partie 04: les calques
Donner une épaisseur aux lignes du calque
Donner une épaisseur aux lignes d'un calque permet par la suite de différencier les traits forts des traits fins (utilisés en dessin industriel) lors du traçage. Les traits de construction doivent être plus épais que les traits masqués ou les axes
1- Sur la ligne du calque "Construction", dans la colonne "épaisseur de ligne", cliquez sur le trait noir.
2- Une boîte de dialogue s'ouvre. Sélectionnez une épaisseur (0.25 par exemple) puis validez.
Tous les traits appartenant à ce calque auront une épaisseur de 0.25 millimètre.

## Slide 9
Attribuer un type de ligne au calque
Les types de ligne représentent les objets de dessin sous forme de pointillés, zigzags et autres formes de lignes discontinues. En effet, les traits masqués doivent être représentés sous forme de tirets, les axes quant à eux doivent avoir une forme de ligne discontinue représentée alternativement par un tiret long puis un tiret court. Malheureusement, AutoCAD ne fait pas tout ! Avant d'attribuer un type de ligne à un calque (autre que la ligne continue), il va falloir le charger ! Mais d'abord, créez un nouveau calque nommé : "Axes" puis donnez-lui une couleur rouge et une épaisseur de 0.15mm.
1- Dans le calque "Axes", dans la colonne "Type de ligne", cliquez sur le trait noir.
2- Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur "Charger".
3- Choisissez le type "AXES" dans la liste puis validez.
4- Sélectionnez la ligne "AXES" dans la boîte de dialogue puis validez.
Vous venez de créer un calque pour dessiner vos axes. Tous vos traits d'axes auront les caractéristiques que vous avez indiquées précédemment. Ils seront rouges avec le type de ligne spécifié.
Partie 04: les calques

## Slide 10
Partie 04: les calques
Les états de calque
Le gel et la libération ou l'activation et la désactivation
Un calque possède plusieurs états que vous pouvez modifier à souhait. On peut masquer les objets d'un calque en le désactivant ou en le gelant. Le gel et la libération d'un calque (le dégel) prennent un peu plus de temps que l'activation ou la désactivation, car cela entraîne dans certains cas la régénération du dessin.
Il y a pour ainsi dire peu de différences entre le gel d'un calque et sa désactivation au niveau du temps de régénération du dessin, mais si cela peut vous aider à choisir une des deux méthodes, sachez que je n'utilise que le gel et la libération.
1- Si vous souhaitez désactiver un calque, cliquez sur l'ampoule dans la liste des calques présente dans le ruban.
2- Si vous préférez geler un calque, cliquez sur le soleil et vous le verrez se transformer en flocon de neige. Voyez sur l'exemple suivant :

## Slide 11
Partie 04: les calques
Le verrouillage et le déverrouillage
Parlons du petit cadenas présent dans cette liste. C'est un outil pratique qui permet de verrouiller un calque. Cela veut dire que tous les objets présents dans le calque ne pourront pas être modifiés tant que celui-ci sera verrouillé. On l'utilise principalement par sécurité, afin qu'une série d'objets ne puisse pas être modifiée accidentellement.
L'activation et la désactivation de l'impression
On peut contraindre un calque à ne pas être pris en compte lors de l'impression. Pour cela il faut ouvrir le gestionnaire des paramètres des calques et cliquer sur la petite imprimante dans la colonne "Tracer" du calque que vous ne souhaitez pas imprimer.
Cette méthode s'utilise pour garder certains objets à l'écran mais pour ne pas les imprimer sur les plans de présentation. Imaginons que vous ayez besoin de garder certaines informations comme des textes ou des points de repères dans votre fichier dessin mais que vous ne souhaitiez pas les rendre visibles dans le plan final. Cette méthode est faite pour ça.

## Slide 12
Partie 04: les calques
indique calque courant
sélectionner les couleurs de la couche
changement le type de ligne
changement l’eppaisseur
activer / désactiver
Une nouvelle couche
Supprimer la couche
rend le courant de calque sélectionné
activer / désactiver la couche
gèle / dégèle la couche
verrouille / déverrouille la couche
verrouiller / déverrouillage
turn off
geler la couche
Isoler/insoler
Isoler/insoler

## Slide 13
Partie 04: les calques
Remarques:
Une entités copiée, décalée, décomposé, etc. va se placer dans le meme calques que l’entité d'origine.
Il est possible de désactiver le calque actuel, mais on ne verra alors pas les entités se créer à l'écran.
Geler un calque permet de ne pas tenir compte des ses entités lors de la commande « REGN ».
Attention, lors d’un changement de propriétés il faut veiller à ne modifier que le calque.
On peut aussi utiliser la barre d'outils « Calque 2» qui offre des possibilités supplémentaires.
L’icone à droite de la barres d’outils es calques permet de changer directement de calque en cliquant sur un objet.