## Slide 1
Partie 05:
LES BLOCS

## Slide 2
Partie 05: les blocs
Un bloc constitue un élément de bibliothèque.il peut être enregistré dans le dessin de gabarit ou dans un fichier externe ( en référence). Un bloc peut aussi être associé à du texte éditable ( ou des attributs),
Notes: Certains objets communs peuvent servir plusieurs fois d'un projet à l'autre, voire même apparaître plusieurs fois dans le même dessin. Il est

## Slide 3
Partie 05: les blocs
Une fois que vous avez céé un ojet, pour le convertir en bloc il suffit d’utiliser soit la commande « Bloc » ( alias B), soit l’icone de la barre d’outils de desin ou bien encore le menu « Dessin>Bloc>Créer… ».
La fenêtre « Définition de bloc » apparait:
Notes: Certains objets communs peuvent servir plusieurs fois d'un projet à l'autre, voire même apparaître plusieurs fois dans le même dessin. Il est

## Slide 4
Partie 05: les blocs
Il faut préciser le nom du bloc à créer, choisir son point d'insertion ( point de base) et ensuite spécifier les objet formant le bloc.
On décide ensuite s’il faut conserver ces objets en tant que dessin, les convertir en bloc ou es supprimer en les gardant uniquement dans la bibliothèque.
On peut également définir les unités du bloc, son comportement ( annotatif, proportionnel, décomposable) et détailler une description.
Un bloc peut être construit à partir d'autres blocs imbriqués. Il eut aussi être composé d'objets dessinés sur plusieurs calques compotant des couleurs, des types et des épaisseurs de ligne différents.
Bien qu’un bloc soit toujours inséré sur le calque courant, la référence de bloc laisse intactes les informations relatives au calque initial, la couleur et les propriétés ds objets contenus dans le bloc.
Notes: Certains objets communs peuvent servir plusieurs fois d'un projet à l'autre, voire même apparaître plusieurs fois dans le même dessin. Il est

## Slide 5
Partie 05: les blocs
Vous pouvez spécifier si les objets d’un bloc conservent leurs propriétés initiales, ou s’is héritent des paramètres du claque courant..
Notes: Certains objets communs peuvent servir plusieurs fois d'un projet à l'autre, voire même apparaître plusieurs fois dans le même dessin. Il est

## Slide 6
Partie 06:
HABILLAGE

## Slide 7
Partie 06: Habillage
6.1. les hachures et gardians
Les processus de « hachurages » et de dégradés permettent d'habiller des surfaces, de délimiter des zones, de définir un type de matériaux ou de sol, etc.
Le motif défini par l’utilisateur permet de donner une distance entre les hachures, préciser l'angle (0° pour créer les hachures horizontales; 45° des hachures obliques).
Les style d’hachures permettent de gérer les ilots fermés dans les contours.

## Slide 8
Partie 06: Habillage
Pour créer une hachure, utiliser l'alias « H » ( ou via le menu « dessin >Hachures »). Choisir ensuite un motif (« prédéfini » ou « personnalisé », en précisant son rotation et son échelle. Enfin, sélectionner l’entité à hachurer ( utiliser le bouton « Aperçu pour gagner du temps),
Le principe est le même pour les dégradés.
Pour modifier une hachure ou un dégradé, il suffit de double cliquer dessus; la case de dialogue s’ouvre pour faire les modifications souhaitées.
Notes: Certains objets communs peuvent servir plusieurs fois d'un projet à l'autre, voire même apparaître plusieurs fois dans le même dessin. Il est

## Slide 9
Partie 06: Habillage
6.2. La cotation
1- Tout d'abord, mettre en place un nouveau style de dimension en cliquant Gestionnaire des styles Dimension via « Dimension Style Manager »
2- Choisir de nouveau et mettre en place un nouveau style
3- Continuer et puis vous pouvez modifier les paramètres

## Slide 10
Partie 06: Habillage
Toutes sortes de cotation sont envisageables : "Linéaire", "Alignée", "Angulaire", "Rayon", "Diamètre",...
1-Définir le bon style en courant s'il y a plusieurs en choisissant "set en cours »
2-Modifier les styles de cote en cliquant sur "modifier"

## Slide 11
Partie 06: Habillage

## Slide 12
A chaque fois la méthode est la même: dans les icone de cotation, choisir l’option désirée, puis désigner les éléments à coter, positionner la ligne de cote et valider. La mesure s’inscrit automatiquement, mais il est possible de l'éditer( arrondir, changer l’unité, modifier le style, le caractère, la couleur, etc.)
Partie 06: Habillage

## Slide 13
Partie 06: Habillage
6.3. Le texte
Les icones de texte permettent d’accéder à l’implantation des lettrage (légendes, notes, données, etc). On distingue deux types de texte :
sur une seule ligne: nécessite un point de départ, une hauteur et un angle.On utilise généralement les textes sur une seule ligne lorsque le texte écrit ne nécessite pas l'utilisation du second type !.Les textes sur une ligne représentent un objet unique et peuvent être modifiés
indépendamment l'un par rapport à l'autre
Sur multilignes ( en paragraphe) : l’implantation du texte est possible avec la
Justification (alignement). Ils permettent le retour à la ligne et peuvent
contenir plusieurs paragraphes.
Note: Pour écrire un texte simple, comme une indication par exemple, nous utiliserons l'outil "Une seule ligne" :

## Slide 14
Partie 06: Habillage
Comme pour le style de cote, i est possible de créer son propre style de texte. Par contre, la méthode est encore plus simple.
Autocad offre le choix d’un grand nombre de polices de caractères ( y compris les polices True Tupe de Microsft) et d’options de mise en forme.
les paramètres demandés ensuite, formeront le style. Ils indiquent au logiciel si l’annotation doit être écrite en miroir, à l’envers, verticalement ou en italique, etc.,
6.4. Les tableaux
Il est possible de créer des tableaux "façon Excel"... Il existe principalement deux méthodes:
Soit on connaît les dimensions et on choisit la première option ( point d'insertion)
Soit on le crée « sur place » dans une fenêtre (méthode la plus courante)

## Slide 15
1- Cliquez sur
2- une boîte de dialogue "Insérer un tableau" s'affiche,
3- Réglez le nombre de lignes et de colonnes que vous souhaitez avoir et cliquez sur "Ok..
Partie 06: Habillage

## Slide 16
Il est possible d'ajouter ou de supprimer des lignes ou des colonnes sur un tableau existant. Pour cela, cliquez sur une cellule de la ligne ou la colonne à modifier et observez le ruban :
Vous pouvez à partir de ce ruban personnaliser les lignes, les colonnes, le format des cellules, le type de ligne du tableau, fusionner des cellules, aligner du texte, insérer des blocs, insérer des champs, modifier le type de données et créer des formules (sommes, moyenne etc). Enfin, ces données sont exportables vers Microsoft Excel.
Partie 06: Habillage

## Slide 17
Partie 06: Habillage
6.5. Les références externes
Les fichiers en références externes sont la plupart du temps utilisés comme image d’arriere-plan afin de servir de modèles (gabarit, plan cadastrale, découpe à suivre, photo, etc.)
Sont admis: les fichiers DWG ( se place comme bloc, mais pas décomposable), les fichiers de type JEPG ou TIFF ( il n’est pas possible de modifier l’image directement dans Autocad) et enfin les fichier DWF.

## Slide 18
On peut faire du « cliping » en redimensionnant ou en rognant une partie de limage.
Il est possible de « décharger» une XREF afin de ne plus la voir à l’écran et gagner du temps à l'affichage .
Et enfin, lorsqu’on n’a plus besoin d’une référence externe, on la « détache » du projet.
Partie 06: Habillage
Notes: XREF

## Slide 19
Partie 07:
MISE EN PAGE

## Slide 20
Partie 07: Mise en page
7.1. Le traçage, méthode d’impression
Pour tirer le meilleur parti du traçage, il est conseillé de procéder comme suit lorsque vous décidez d'imprimer un dessin...
- Conservez votre dessin dans l’espace Objet n utilisant l’onglet (au dessus des commandes),
Finalisez la mise en page de votre document (dans le menu "Fichier > Gestionnaire des mises en page. La mise en page d’un document suppose deux étapes distinctes:
1- D’abord, une préparation du dessin pour en vérifier la présentation, les échelles, etc.
2- ensuite, l’édition proprement dite sur une imprimante.
- Configurer l'imprimante ou le traceur (dans le menu "Fichier > Tracer" ou CTRL+P). Définisses le périphérique de traçage (Plotter), ainsi que les différents autres parametres classiques d'impression (tel que le format du papier ou l’orientation

## Slide 21
Partie 07: Mise en page
Dans la fenêtre de présentation ( via l’onglet « présentation1 », par exemple), vérifier le format en mesurant la zone du papier (en millimètres). A l'intérieur de cette présentation, si la fenêtre n’est pas déjà créée, il faut la créer avec la commande "FMULT" (ou l’icône de la barre d’outil "Fenêtres"). Le nombre de fenêtres n'est pas limité et leur forme est libre. Ceci permet donc de placer le dessin sur le papier. On peut modifier à tout moment la taille et la position des "FMULT" avec les grips et en préciser l’échelle ( par exemple , 1:1, 1:100, 1/50 ou toute autre fraction)

## Slide 22
Pour créer une présentation correcte, il vous faut donc :
Nommer la présentation.
Spécifier le périphérique de traçage.
Choisir u table de style de tracé (attribution des plumes couleur ou monochrome.
Choisir le format de papier (A4 à A0) et son orientation ( portrait ou paysage).
Définir l'échelle de sortie ( à priori laisser toujours à 1).
Utilisez l'assistant de création de présentation pour vous aider étape par étape.
Partie 07: Mise en page

## Slide 23
Partie 07: Mise en page
L’icone d’impression permet d'accéder à la boite de dialogue « tracer ». Il est important toujours de vérifier les options panneau. De même, l’outil « Aperçu »est très utile pour éviter de perdre du temps dans un tracé mal réglé. La boite de dialogue suivante résume les options importante …il s'agit du même panneau que celui précédemment vu, mais il offre la possibilité de modification de dernière minute.