## Slide 1: Structure Machine 2
Révision Générale
CENTRE UNIVERSITAIRE DE MILA
INSTITUT DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
1ere année MI

## Slide 2: Contenu de la matière
Chapitre 01: Introduction
Chapitre 02: La logique combinatoire
Chapitre 03: La logique séquentielle

## Slide 3: Les circuits logiques
Les circuits de base: NON, OU (OR), ET (AND)
Les circuits combinés:
  NON ET (NAND)
  NON OU (NOR)
  OU exclusif (XOR)

## Slide 4: 1. Les Circuits combinatoires
Un circuit combinatoire est un circuit numérique dont les sorties dépendent uniquement des entrées.
Si=F(Ei)
Si=F(E1,E2,….,En)
Circuit
combinatoire
E1
E2
..
En
S1
S2
..
Sm
C’est possible d’utiliser des circuits combinatoires pour réaliser d’autres circuits plus complexes.
Schéma Bloc

## Slide 5: Circuits combinatoires
Demi Additionneur
Additionneur complet
Comparateur
Multiplexeur
Démultiplexeur
Encodeur
Décodeur

## Slide 6: 1. Demi Additionneur
Le demi additionneur est un circuit combinatoire qui permet de réaliser la somme arithmétique de deux nombres A et B chacun sur un bit.
A la sotie on va avoir la somme S et la retenu R ( Carry).
AD
A
B
S
R

## Slide 7
En binaire l’addition sur un seul bit se fait de la manière suivante:
A | B |  | R | S
0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 1 |  | 0 | 1
1 | 0 |  | 0 | 1
1 | 1 |  | 1 | 0
La table de vérité associée :
De la table de vérité on trouve :

## Slide 8: 2. Additionneur complet 1 bit
L’additionneur complet un bit possède 3 entrées :
  ai : le premier nombre sur un bit.
  bi : le deuxième nombre sur un bit.
  ri-1 : le retenue entrante sur un bit.
Il possède deux sorties :
  Si : la somme
  Ri la retenue sortante
Additionneur
complet
ai
bi
ri-1
Si
Ri

## Slide 9
ai | bi | ri-1 |  | ri | si
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 1 |  | 0 | 1
0 | 1 | 0 |  | 0 | 1
0 | 1 | 1 |  | 1 | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
1 | 0 | 1 |  | 1 | 0
1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Table de vérité d’un additionneur
complet sur 1 bit

## Slide 10: 3. Le Comparateur
C’est un circuit combinatoire qui permet de comparer entre deux nombres binaire A et B.
Il possède 2 entrées :
  A : sur un bit
  B : sur un bit
Il possède 3 sorties
  fe : égalité ( A=B)
  fi : inférieur ( A < B)
  fs : supérieur (A > B)
fi
fe
fs
Comparateur
1 bit
A
B

## Slide 11: 3.1 Comparateur sur un bit
A | B |  | fs | fe | fi
0 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0 | 1 |  | 0 | 0 | 1
1 | 0 |  | 1 | 0 | 0
1 | 1 |  | 0 | 1 | 0

## Slide 12: 4. Le Multiplexeur
Un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet de sélectionner une information (1 bit) parmi 2n valeurs en entrée.
Il possède :
  2n entrées d’information
  Une seule sortie
  N entrées de sélection ( commandes)
Em ......... E3 E1 E0
C0
C1 Mux 2n 1 V Cn-1
S

## Slide 13: 4.1 Multiplexeur 2 1
V | C0 |  | S
0 | X |  | 0
1 | 0 |  | E0
1 | 1 |  | E1
E1 E0
C0
Mux 2 1
S
V

## Slide 14: 4.3 Multiplexeur 81
C2 | C1 | C0 |  | S
0 | 0 | 0 |  | E0
0 | 0 | 1 |  | E1
0 | 1 | 0 |  | E2
0 | 1 | 1 |  | E3
1 | 0 | 0 |  | E4
1 | 0 | 1 |  | E5
1 | 1 | 0 |  | E6
1 | 1 | 1 |  | E7
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
C0
C1 Mux 8 1
C2

## Slide 15: Exemple : Réalisation d’un additionneur complet avec des multiplexeurs 81
ai | bi | ri-1 |  | ri
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 0
0 | 1 | 0 |  | 0
0 | 1 | 1 |  | 1
1 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 |  | 1
1 | 1 | 0 |  | 1
1 | 1 | 1 |  | 1
ai | bi | ri-1 |  | Si
0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 1 | 0 |  | 1
0 | 1 | 1 |  | 0
1 | 0 | 0 |  | 1
1 | 0 | 1 |  | 0
1 | 1 | 0 |  | 0
1 | 1 | 1 |  | 1
Nous avons besoin d’utiliser deux multiplexeurs :Le premier pour réaliser la fonction de la somme et l’autres pour donner la retenue.

## Slide 16: Réalisation de la fonction de la somme
On pose :
C2=Ai
C1=Bi
C0=Ri-1
E0=0, E1=1, E2=1, E3=0, E4=1, E5=0, E6=0, E7=1

## Slide 17: Réalisation de la fonction de la retenue
On pose :
C2=Ai
C1=Bi
C0=Ri-1
E0=0, E1=0, E2=0, E3=1, E4=0, E5=1, E6=1, E7=1

## Slide 18
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
C0
C1 Mux 8 1
C2
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0
C0
C1 Mux 8 1
C2
Réalisation d’un additionneur complet avec des multiplexeurs 81
‘1’
‘0’
‘1’
‘0’
ri-1
bi
ai
Si
Ri
ri-1
bi
ai

## Slide 19: 5. Démultiplexeur
Il joue le rôle inverse d’un multiplexeur, il permet de faire passer une information dans l’une des sorties selon les valeurs des entrées de commandes.
Il possède :
  une seule entrée
  2n sorties
  N entrées de sélection ( commandes)
C0 DeMux 1 4
C1
S3 S2 S1 S0
I

## Slide 20: 5.1 Démultiplexeur 14
C1 | C0 |  | S3 | S2 | S1 | S0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | i
0 | 1 |  | 0 | 0 | i | 0
1 | 0 |  | 0 | i | 0 | 0
1 | 1 |  | i | 0 | 0 | 0
C0 DeMux 1 4
C1
S3 S2 S1 S0
I

## Slide 21: 6. Le décodeur binaire
C’est un circuit combinatoire qui est constitué de :
  N : entrées de données
  2n sorties
  Pour chaque combinaison en entrée une seule sortie est active à la fois
Un décodeur 38
S0S1S2S3S4S5S6S7
AB
C
V

## Slide 22: 6.1. Décodeur 24
V | A | B |  | S0 | S1 | S2 | S3
0 | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
S0
S1
S2
S3
A
B
V

## Slide 23: 7. L’encodeur binaire
Il joue le rôle inverse d’un décodeur
  Il possède 2n entrées
  N sortie
  Pour chaque combinaison en entrée on va avoir sont numéro ( en binaire) à la sortie.
I0
I1
I2
I3
x
y
Encodeur 42

## Slide 24: 7.1. L’encodeur binaire ( 42)
I0 | I1 | I2 | I3 |  | x | y
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | x | x | x |  | 0 | 0
0 | 1 | x | x |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 | x |  | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
I0
I1
I2
I3
x
y

## Slide 25: 8. Le transcodeur
C’est un circuit combinatoire qui permet de transformer un code X ( sur n bits) en entrée en un code Y ( sur m bits) en sortie.
transcodeur
E1
E2
..
En
S1
S2
..
Sm

## Slide 26: Les circuits Séquentiels
Introduction
Les bascules

## Slide 27
INTRODUCTION
Circuits Combinatoires
Circuits Séquentiels
 Les fonctions de sortie s’expriment
Les fonctions de sortie dépendent

selon des expressions logiques
des
non
seulement de
l’état
des
seules variables
d’entrée.
variables d’entrée mais également
de
l’état antérieur
(passé)
de
certaines
variables
de
sortie
(propriétés de mémorisation).
Circuit
Séquentiel
3
Circuit
Combinatoire

## Slide 28
INTRODUCTION
Circuits Asynchrones
Circuits Synchrones
 Les
variables
du système
L’évolution
des
variables

évoluent
librement
temps.
au
dépend d’une impulsion
cours
du
d’horloge comme un
des
signaux
d’entrée.
Circuit
Synchrone
H
Circuit
Asynchrone

## Slide 29
BASCULES
 Une bascule (flip flop):
 est
un
circuit séquentiel
élémentaire
permettant
de
mémoriser une information binaire (bit).
 peut être synchrone ou asynchrone.
 possède
deux sorties complémentaires
Q
et
Q.
Q- = Q (t)
Q+
=
Q
(t+1)
=
F
(Ei,
Q-)
Q
E0
....
En
Q
Bascule

## Slide 30
BASCULE
RS
Q
R (Reset)
Q
S (Set)
R
S
Q+
0
0
Q-
État mémoire
0
1
1
Mise (Set) à 1
1
0
0
Remise (Reset) à 0
1
1
X
État interdit
Bascule RS

## Slide 31
Q
S
R
BASCULE RS
CHRONOGRAMME
Mémoire

## Slide 32
BASCULE
RSH
R
H
S
Q
Q
 La bascule RSH est
une
bascule
RS
synchronisée
par
un
signal
d’horloge
H.
H
R
S
Q+
0
X
X
Q-
Mémorisation
1
0
0
Q-
Bascule RS
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
X
Bascule RSH

## Slide 33
BASCULE RSH
CHRONOGRAMME
4
Q
S
R
H

## Slide 34
BASCULE
D LATCH
 C’est une
bascule
synchrone
sur
niveau
Haut
ou
niveau
Bas.
D
Q
Q
Q
Q
H
16
H/H
Q+
0
Q-
1
D
H/H
D
Q+
0
0
Q-
0
1
Q-
1
0
0
1
1
1
Si H = 0 alors Q+ = D
Si H = 1 alors Q+ = D
Sur niveau Bas « 0 »
Sur niveau Haut « 1 »
D
H
Bascule D
Latch
Bascule D Latch

## Slide 35
Q
Q
17
D
H
BASCULE D LATCH
CHRONOGRAMME (NIVEAU HAUT)

## Slide 36
BASCULE D
 C’est
une
bascule
synchronisée
sur
front
montant
ou
descendant
D
Q
Q
Q
Q
H
19
H
Q+
0/1/
Q-

D
H
D
Q+
0/1/
0
Q-
0/1/
1
Q-

0
0

1
1
Sur front descendant 
Sur front montant 
D
H
Bascule D
Bascule D

## Slide 37
BASCULE
D
CHRONOGRAMME
(F
MONTANT)
Q
Q
D
H
C
B
RONT
M

## Slide 38
BASCULE T
 La
bascule
T (Toggle)
bascule
à
chaque
impulsion
d’horloge
(front
montant
ou
descendant)
lorsque
son
entrée
T
est
active.
T
Q
Q
Q
Q
H
T
H
Q+
0
X
Q-
1
0/1, 
Q-
1

Q-
Sur front descendant 
Sur front montant 
T
H
Bascule T
Bascule T

## Slide 39
BASCULE
T
CHRONOGRAMME
(F
MONTANT)
Q
Q
22
T
H
C
B
RONT
M

## Slide 40
BASCULE JK
ASYNCHRONE
 C’est une bascule
variante
de
RS
où
on
prend
Q
en
compte le
cas
ou
R=S=1
J
Q
K
24
J
K
Q+
0
0
Q-
État mémoire
0
1
0
Remise à 0
1
0
1
Remise à 1
1
1
Q-
Basculement
Bascule JK Asynchrone

## Slide 41
BASCULE JK
SYNCHRONE
C’est une bascule
avec deux entrées
descendant)
Q
J
et
K
et
une
horloge

(front
montant
ou
J
H K
Q
7
Sur front descendant 
H
J
K
Q+
0/1, 
X
X
Q-

0
0
Q-

0
1
0

1
0
1

1
1
Q-
Sur front montant 
Q
Q
J
H
Bascule JK
Synchrone
K
Bascule JK
Synchrone

## Slide 42
BASCULE
CHRONOGRAMME
T DESCENDANT)
Q
Q
K
J
H
C
BAS
(FRON
JK
T DES
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
28

## Slide 43
Merci