## Slide 1
PARTIE
2:
REGISTRES
35

## Slide 2
REGISTRES
DÉFINITION
 On
appelle registre
un ensemble
de
bascules
avec une
même commande d'horloge.
 Les registres permettent de réaliser
certaines opérations:
la
mémorisation,
le
décalage
et
le
transfert
d’une
suite de bits.
36

## Slide 3
REGISTRES
TYPE
 Il existe plusieurs types
de registres
:
 Registre
à
Entrées
Parallèles
et
Sorties
Parallèles
(EP-SP).
 Registre
à
Entrée
Série et Sortie
Série (ES-SS).
 Registre
à
Entrée
Série et Sortie
Parallèle (ES-SP).
 Registre
à
Entrée
Parallèle et Sortie Série (EP-SS).
37

## Slide 4
REGISTRES
À ENTRÉES PARALLÈLES ET SORTIES
(EP-SP)
PARALLÈLES
En
E1
E0
................
H
................
Sn
S1
S0
 Les registres EP-SP
sont des registres de
mémorisation:
 Si H = : Lecture des bits d’entrée.
 Sinon: État mémoire.
38
Registre EP-SP

## Slide 5
REGISTRES
À ENTRÉES PARALLÈLES ET SORTIES PARALLÈLES
(EP-SP)
 Quelle
est
la
bascule
approprié
pour
construire
les
registres EP-SP?
 Bascule
D
car
c’est
une
bascule
synchronisé
(sur
front
montant)
permettant
la
lecture
et
la
mémorisation d’un bit.
39

## Slide 6
REGISTRES À
ENTRÉES PARALLÈLES ET SORTIES PARALLÈLES
(EP-SP)
 Exemple:
Un
registre
EP-SP
(à
4
bits)
en
utilisant
des
bascule
D.
40

## Slide 7
REGISTRES À ENTRÉES PARALLÈLES ET SORTIES
PARALLÈLES
(EP-SP)
 Exercice 9: Registre Élémentaire
 L’entrée
W
ordonne l’écriture
des
entrées
dans
le
registre,
l’entrée R ordonne la lecture des valeurs mémorisées
(Si
R
=
0
alors
les
sorties sont
à
0). Réaliser un tel
registre.
E3
E2
E1
E0
W
R
41
S3
S2
S1
S0
Registre élémentaire

## Slide 8
REGISTRES À ENTRÉES PARALLÈLES ET SORTIES
PARALLÈLES
(EP-SP)
 Exercice
9:
Registre
Élémentaire
42

## Slide 9
REGISTRES
À ENTRÉE SÉRIE
(ES-SS)
E
SORTIE
SÉRIE
ET
H
S
 Les registres ES-SS
sont des registres
à
décalage (gauche,
droite ou circulaire)
43
Registre ES-SS

## Slide 10
REGISTRES
À ENTRÉE SÉRIE
(ES-SS)
ET SORTIE
SÉRIE
44

## Slide 11
REGISTRES
À ENTRÉE SÉRIE
(ES-SS)
ET SORTIE
SÉRIE
45

## Slide 12
REGISTRES
À ENTRÉE
SÉRIE ET SORTIES
(ES-SP)
E
PARALLÈLES
H
Sn
................
S1 S0
 Les registres ES-SP
sont des registres de décalage :
 à gauche: la séquence de sortie est
Qn-1
.... Q1 Q0 E
 à droite: la séquence de sortie est E Qn .... Q2 Q1
46
Registre ES-SP

## Slide 13
REGISTRES
À ENTRÉE SÉRIE ET
(ES-SP)
SORTIES PARALLÈLES
 Exemple:
Un
registre
ES-SP
(à
4
bits)
permettant
un
décalage
à
droite.
47

## Slide 14
REGISTRES
À ENTRÉES PARALLÈLES
(EP-SS)
ET SORTIE
SÉRIE
En
E1
E0
................
H
ES
X
S
48
X
Fonctionnement
Sortie
0
Décalage avec l’entrée série (ES)
E0 ou En selon
le type de
décalage
1
Chargement avec les entrées parallèle (E0, ...,
En)
Registre EP-SS

## Slide 15
REGISTRES À ENTRÉES PARALLÈLES ET SORTIE SÉRIE
(EP-SS)
 Exemple:
Un
registre
EP-SS
avec
un
décalage
à
droite.
49

## Slide 16
REGISTRES À ENTRÉE SÉRIE
SORTIE SÉRIE
ET
(ES-SS)
 Exercice 10: Registre Universel
 Le
registre
universel
est
une
association
de
bascules
permettant
quatre modes de fonctionnement commandés par deux variables C1 et
C2.
Réaliser
un
tel
registres
avec
des bascules et
des multiplexeurs.
E3
E2
E1
E0
ES
C2
H
C1
50
S3
S2
S1
S0
Registre
Universel
C2
C1
Fonctionnement
0
0
Mémoire
0
1
Décalage à droit
1
0
Décalage à gauche
1
1
Chargement parallèle

## Slide 17
REGISTRES À ENTRÉE SÉRIE
ET SORTIE
SÉRIE
(ES-SS)
 Exercice
10:
Registre
Universel
 Pour permettre
ces quatre
modes de fonctionnement,
chacune des
bascule est précédée d’un multiplexeur. L’entrée D de chaque bascule
51
est ainsi en fonction du mode C1C0.
C1
C0
S3
S2
S1
S0
0
0
Q3
Q2
Q1
Q0
Mémoire
0
1
ES
Q3
Q2
Q1
Décalage à droite
1
0
Q2
Q1
Q0
ES
Décalage à gauche
1
1
E3
E2
E1
E0
Chargement parallèle

## Slide 18
REGISTRES À ENTRÉE SÉRIE
SORTIE
SÉRIE
ET
(ES-SS)
 Exercice 10: Registre
Universel
Cl
co
E3
ES
l
MUX
I
E2
l
El
l
EO
l
ES
l
Q2
l
Q3
l
Ql
l
Q3
l
Q2
l
QO Q2
Ql
l
Ql
l
QO
l
l
l
MUX
I
-
MUX
I
MUX
I
-
-
-
-
-
Q3�1i
�
I� D3
�
� D2
iii
Q2-�
�
7 Dl
iii
7 DO
iiii
Ql
I QO
iii
�
H
52
so
: 83
82
Sl

## Slide 19
REGISTRES
 Exercice
11:
Faire
l’étude
du
registre
décrit
par
le
fonctionnement
suivant
Entrées
parallèles
E3
E2
E1
E0
ES
Raz
Chg
H
Commandes
asynchrones
Dg
Commandes
synchrones
Dd
53
S3 S2 S1
S0
Registre Universel

## Slide 20


REGISTRES
Exercice 11: Faire l’étude du registre décrit par le fonctionnement suivant
Raz
Chg
Dg
Dd
H
Fonctionnement
1
X
X
X
X
Remise à 0 les sorties
0
1
X
X
X
Chargement des entrées parallèles
0
0
1
X

Décalage à gauche avec l’entrée série ES
0
0
0
1

Décalage à droite avec l’entrée série ES
0
0
0
0
X
Lecture des états mémoires
54
Raz et Chg sont des commandes asynchrones

## Slide 21
REGISTRES
 Exercice
11:
Faire
l’étude
du
registre
décrit
par
le
fonctionnement
suivant
55
 Raz et Chg sont des commandes
asynchrones
Raz
Chg
Dg
Dd
H
Q3
Q2
Q1
Q0
1
X
X
X
X
0
0
0
0
0
1
X
X
X
E3
E2
E1
E0
0
0
1
X

Q2
Q1
Q0
ES
0
0
0
1

ES
Q3
Q2
Q1
0
0
0
0
X
Q3
Q2
Q1
Q0

## Slide 22
REGISTRES
 Exercice 11:
 Utilisation de bascule
D
avec
les
entrées
d’initialisation
(Clear
et
Preset)
Pr
D
Q
Q
H
Cl
56
Bascule D
Cl
Pr
H
Q+
0
0
X
X
0
1
X
1
1
0
X
0
1
1
0/1/
Q-
1
1

D

## Slide 23
La partie 3 du chapitre 3 concerne les compteurs

## Slide 24
SOURCES DE CE COURS
 Amrouche
Hakim,
Cours
d’Architecture
des
ordinateurs,
École
nationale
Supérieure
d’Informatique
(ESI),
Alger,
Année
universitaire
2011/2012.
101