## Slide 1
Machine Frigorifique
&
Pompe à Chaleur

## Slide 2: Chapitre 1
Généralité
Froid naturel: Procédés traditionnels
Froid artificiel: Systèmes de Production
Cycle frigorifique de Carnot

## Slide 3
Système de production du froid
Système d’extraire de la chaleur
Installation frigorifique
Pompe à chaleur
Généralité

## Slide 4
Qu’on parle du froid on parle de l’absence de la chaleur

## Slide 5
L’Homme des pays Tempérés
Denrées Périssables
Constaté
Conditions hivernales (Température, Humidité..)
Conservées
Froid Artificiel
Froid Naturel
Reproduire ces conditions en été
Systèmes de Production
Procédés Traditionnels

## Slide 6
Procédés traditionnels
Salage
Saumurage
Séchage
Technique consiste à saler un aliment (viande, fromage, ……etc)
Liquide à forte concentration de sel.
Méthode de conservation des aliments par déshydratation
Glace naturelle
pièces d’eau gelées

## Slide 7
Systèmes de Production
Systèmes frigorifiques
Energie mécanique
Systèmes à compression de vapeurs
( Climatiseur, Réfrigérateur……)
Systèmes à absorption
1
2
Systèmes mécano-frigorifiques
Systèmes thermo-frigorifique
Energie thermique

## Slide 8
Cycle frigorifique de Carnot
Cycle de Carnot
Transformation Isotherme : Transformation s’effectuer à température constante, T = Constate
Transformation Adiabatique: Transformation s’effectuer sans échange de la chaleur, Q = 0
Transformation Isentropique: Transformation s’effectuer à entropie constant , S = Constant
Deux Isothermes
et
Deux Adiabatiques
Sur le diagramme (PV), Clapeyron
Sur le diagramme (TS), Entropie
Deux Isothermes
et
Deux Isentropique

## Slide 9
Cycle frigorifique de Carnot
Cycle de Carnot

## Slide 10
Présentation du cycle de Carnot sur le Diagramme
P-V (Clapeyron)
Cycle frigorifique de Carnot
à la température (TH) T2, Le gaz est soumis à une Détente isotherme de a à b, durant ce parcours le gaz absorbe une quantité de chaleur (Q2).
L’isolation thermique du système au milieu extérieur permettre le gaz d’effectuer à une Détente adiabatique (Q = 0) de b à c jusqu'à la température T1, le travail effectué un positif Wbc > 0
Le gaz subit une Compression isotherme de c à d à température constante T1 et dégage une quantité de chaleur (Q1).
La Compression adiabatique de d à a augmente la température du gaz jusqu'à T2. Le travail effectué est égal à l'opposé du travail de l'étape 2, c'est-à-dire Wda = -Wbc.
1
2
3
4
Transf
Transf
Transf
Transf

## Slide 11: Coefficient de performance du cycle de Carnot
Cycle frigorifique de Carnot
Cycle de Carnot Diag TS

## Slide 12
Cycle frigorifique de Carnot

## Slide 13
Cycle frigorifique de Carnot
Rendement d’une IF & PAC
=
Q2: Chaleur cédée par le fluide
Q1: Chaleur absorbée par le fluide

## Slide 14
Cycle frigorifique de Carnot
Schéma de principe d’une machine Motrice | Schéma de principe d’une PAC/ INF (Réceptrice)
Tc : Température de la source chaude. Tf : Température de la source froide. W : Travail du cycle Qc : Chaleur de la source chaude. Qf : Chaleur de la source froide. Système : Fluide (GAZ. LIQUIDE ) |